## Slide 1
НТЦ ПП 2022
Модульная система управления
сетями связи онлайн

## Slide 2
Система МУССОН предназначена для мониторинга сети и в иерархии ITU TMN реализует зонтичную систему управления NMS+ с поддержкой функционала уровней FCAPS

## Slide 3: Функции системы
В соответствии с уровнями модели FCAPS:
FM
Fault Management
Аварии, неисправности и события
CM
Configuration Management
Конфигурация, настройки и состав оборудования
PM
Performance Management
Производительность и деградация работы оборудования
SM
Security Management
Управление безопасностью.
Возможность расширения функционала с помощью предиктивной аналитики на основе машинного обучения:
Оценка роста трафика и ресурсов сети
Оценка аномалий в работе РРЛ для предиктивного анализа

## Slide 4: Преимущества системы
Оптимизация расходов,
поддержка оператора
в автоматизации работы с данными
Интеграция оборудования на основе проприетарных API и протоколов
Определение проблемных мест на сети
Оптимизация ресурсов сети
Единая мультивендорная мультиобъектная система
Компоненты системы на основе кода российского происхождения или открытого кода
Возможен сбор данных непосредственно с сетевого элемента (а не только с системы управления вендора)

## Slide 5
Сетевые элементы
Развитие и запуск сервисов
Система рассчитана на мультивендорное мультиобъектное применение на оборудовании оператора (РРЛ, коммутационное оборудование, оптика, спутниковые каналы, RAN).
Возможно поэтапное внедрение на сети оператора.
Базовая имплементация - на сеть коммутации и РРЛ пролеты (NEC Pasolink, Ericsson Minilink, Huawei RTN).
Smart
Transport Network
Анализ корневой причины
Анализ логов
Предиктивная аналитика
Адаптивный контроль
Автоматизация типовых задач
Мониторинг включений
Автоматизация (Zero Touch)
РРЛ
Маршрутизаторы Оптика Другое (спутниковый канал и др.)
Прогноз трафика и занятости ресурсов
Оценка ресурсов на расширение сети
$
Мониторинг и управление
Инвентаризация
Настройка и конфигурация
Автоматизация
Анализ
Базовый
Этап запуска
Эксплуатация и тех.поддержка

## Slide 6: Спецификация системы
Особенности функционала
Поддержка SNMP (v1, v2c, v3), FTP, SSH*, NetConf* (RFC6241)
Возможность сбора данных напрямую с NE и с NMS NBI
Журнал аварий с группировкой аварий по общему типу, маскированием аварии (Suppress Alarm List)
Загрузка PM-данных (RMON RFC2819 и других структур данных)
Состав оборудования (Inventory Management) для IDU, ODU, SFP – для анализа необходимого ЗИП, возможности перемещения и т.д.
Список установленных лицензий (SW License information) - для анализа потребности в расширения функционала и модернизации РРЛ.
Режим клиент-сервер (проксирование) прямого доступа к РРЛ (веб-интерфейсу настроек)
Windows и Linux пользовательские клиенты с автозагрузкой с сервера Musson

## Slide 7: Сценарии использования
Телекоммуникационные операторы;
Оператор спутниковых линий связи;
IT компания;
Промышленное предприятие с IT инфраструктурой.

## Slide 8: Планы по развитию системы 2021
Установка порогов аварий для приемного уровня (Alarm High Level, Alarm Low Level, Reference Level) и трафика
Онлайн мониторинг уровней, трафика, отказов
Контроль загруженности полосы передачи данных РРЛ в % и Мб/с в оба направления на пролете, физическом порту и отдельно по VLAN (Capacity Utilization)
Отчет по перегрузке каналов с количеством потерянных пакетов
Контроль качества связи между сервером Муссон и оборудованием
Контроль синхронизация времени на РРЛ
Расширение функционала системы

## Slide 9: Планы по развитию системы 2022
Автоматический перезапрос сетевого элемента для восстановления пропуска SNMP Trap
Поиск элементов по сегменту сети (Auto-Discovery) и автоматическая интеграция в систему
Определение топологии сети (LLDP/SNMP), отображение топологии на схеме сети, геопривязка объектов на карте
Интеграция ряда несовременных РРЛ (NEC Pasolink Neo, Mx, V4, V3)
Интеграция Ericsson Minilink, Huawei RTN
Пользовательский загрузчик MIB-файлов
Пользовательский веб-клиент

## Slide 10: Аналитические возможности
Прогноз трафика выполняется на модели с уточнением по различным факторам (суточный профиль, календарь, топология сети, график включений и др.). Оператору предлагаются рекомендации по структурной/параметрической оптимизации сети для предупреждения перегрузки
Анализ трафика для поиска аномалий
Анализ log-файла для составления паттерна и прогноза аномалий отказов
10
Ошибка прогноза:
15 %
Chart: 
Запись
(Mbps)
Прогноз
Прогноз МУССОН
Измерения
На обычном алгоритме
Обучающая выборка
На модели МУССОН
Трафик
Средний трафик
МУССОН Ошибка прогноза: 2 %

## Slide 11: Архитектура платформы
Платформа построена на базе современных систем разработки ПО с открытым кодом (RabbitMQ, PostgreSQL, Timescale DB, Clickhouse и др.)
В архитектуру заложена реализация отказоустойчивости, кластеризации, горизонтального и вертикального масштабирования. Состав функциональных блоков зависит от требований к системе и соответствия бизнес-логике работы оператора.
11